|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Honda Ridgeline | 2005- | 75 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 3200 кг ) | FA 0973-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.575 |  |
| 10 | Болт М10х25 ГОСТ 7807-70 | 2 |
| 11 | Болт М10х1,25х30 ГОСТ 7807-70 | 2 |
| 12 | Болт М10х40 ГОСТ 7807-70 | 4 |
| 13 | Болт М12х1,25х40 ГОСТ 7807-70 | 6 |
| 14 | Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | 2 |
| 15 | Гайка М12 ГОСТ 5927-70 | 3 |
| 16 | Гайка М27 ГОСТ 5927-70 | 1 |
| 17 | Шайба 10 ГОСТ 6402-70 (гров) | 4 |
| 18 | Шайба 12 ГОСТ 6402-70 (гров) | 10 |
| 19 | Шайба 27 ГОСТ 6402-70 (гров) | 1 |
| 20 | Шайба 10 ГОСТ 6958-78 | 6 |
| 21 | Шайба 12 ГОСТ 6958-78 | 12 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.725 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.417-01 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 713-006-01 Сцепной шар | 1 |
| 4 | 745.516 Кронштейн | 1 |
| 5 | 745.517 Кронштейн | 1 |
| 6 | 745.518 Кронштейн | 1 |
| 7 | 747.027 Палец | 1 |
| 8 |  |  |
| 9 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Болтами М10х1,25х30 прикрутить к штатным резьбовым отверстиям кронштейн 6.

- Болтами М12х1,25х40 прикрутить к штатным резьбовым отверстиям в лонжероне с левой по ходу движения стороны кронштейн 4.

- Болтами М12х1,25х40 прикрутить к штатным резьбовым отверстиям в лонжероне с правой по ходу движения стороны кронштейн 5.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М10х25 к кронштейну 6, М12х40 к кронштейнам  4 и  5.

- Затянуть крепеж.

- Прикрутить розетку 9 с помощью входящего в ее комплект крепежа. Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

- Вставить кронштейн ТСУ  2  в раму 1, зафиксировав его пальцем 7 и шплинтом 9.

- Установить сцепной шар 3 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 16. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ, поэтому некоторые изменения могут быть не отражены в настоящей инструкции. Усилия затяжки болтов М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм,  М12 – 85 Нм.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: