|  | ИНСТРУКЦИЯ (паспорт) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая) | Другие особенности |
|  | Фаркоп | Honda Element | 2003-2011 | 50 кг | - / 680 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 2500 кг ) | FA 0951-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.682 |  |
| 11 | Болт М10х25 | 4 |
| 12 | Болт М10х35 | 4 |
| 13 | Болт М10х45 | 1 |
| 14 | Болт М10х130 | 4 |
| 15 | Болт М12х40 | 4 |
| 16 | Гайка М27 | 1 |
| 17 | Гайка М10 | 8 |
| 18 | Гайка М12 | 2 |
| 19 | Шайба гроверная 27 | 1 |
| 20 | Шайба гроверная 10 | 13 |
| 21 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 23 | Шайба 12 | 6 |
| 24 | Шайба увеличенная 10 | 22 |
| 25 | Гайка заклепка М10 | 4 |
| 26 | Винт М6 | 1 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.951 Рама ТСУ | 1 |
| 2 | 305.376-03 Кронштейн ТСУ | 1 |
| 3 | 741.279 Кронштейн | 2 |
| 4 | 745.704 Кронштейн | 4 |
| 5 | 741.280 Планка | 2 |
| 7 | 713.006-01 Сцепной шар | 1 |
| 8 | 747.027 Палец | 1 |
| 9 | Шплинт DIN 11024 | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Расклепать гайки-заклепки М10 в штатных отверстиях лонжеронов а/м.

- Закрепить кронштейны 4 к полученным резьбовым отверстиям болтами М10х25.

- Закрепить кронштейны 3 через сквозные отверстия в лонжеронах болтами М10х130, и к кронштейнам 4 болтами М10х35.

- Установить раму 1,  закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 3.

- Дополнительно закрепить раму 1  к буксирной проушине болтом М10х45 и планкой 5.

- Затянуть крепеж.

- Вставить кронштейн ТСУ  2 в раму 1, зафиксировав его пальцем 8 и шплинтом 9.

- Установить сцепной шар 7 в отверстие кронштейна 2 и закрепить его гайкой 16. Если а/м эксплуатируется без прицепа, сцепной шар необходимо покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. Не допускается использовать шар если его диаметр меньше или равен 49 мм.

- Работы по подключению электрооборудования ТСУ к бортовой сети а/м должны производиться в условиях специализированной мастерской.

Примечания. За последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет. После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию ТСУ.

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: