|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп | Hyundai IX35 | 2010- | 80 кг | 750 кг / 2000 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 2800 кг ) | FA 0492-E |

Не требует специальных инструментов и приспособлений при монтаже и демонтаже. Защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.401 |  |
| 7 | Болт М8х25 | 2 |
| 8 | Болт М10х1,25х35 | 8 |
| 9 | Болт М10х30 | 4 |
| 10 | Болт М12х40 | 4 |
| 11 | Гайка М8 | 2 |
| 12 | Гайка М10 | 4 |
| 13 | Гайка М12 | 2 |
| 14 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 15 | Шайба гроверная 10 | 12 |
| 16 | Шайба гроверная 12 | 4 |
| 17 | Шайба 8 | 2 |
| 18 | Шайба 10 | 16 |
| 19 | Шайба 12 | 6 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.492 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.309 Кронштейн | 1 |
| 3 | 745.309-01 Кронштейн | 1 |
| 4 | 745.313 Кронштейн | 2 |
| 5 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 20 | 305.418 Кронштейн-вставка | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Прикрутить кронштейны 4 болтами М10х1,25х35  к штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м с внешней стороны.

- Закрепить кронштейны  2 и 3  к  штатным резьбовым отверстиям в лонжеронах а/м болтами М10х1,25х35.

- Установить раму фаркопа 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам 2 и 3.

- Соединить кронштейны 2 и 3 с кронштейнами 4 болтами М10х30.

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 6 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 5.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтами М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 20 в раму 1, зафиксировав его пальцем 20а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 20.

- Установить шар фаркопа 21 в отверстие кронштейна 20  и закрепить его гайкой  из комплекта крепежа шара.

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет.

При транспортировке велоплатформы рекомендуется заменить штатный кронштейн тсу 305.417-01 на силовой кронштейн ТСУ 305.418 BIZON.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж

При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.

Дата установки: