|  | ИНСТРУКЦИЯ (ПАСПОРТ) ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ |
| --- | --- |
|  | 1. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ |
|  | Наименование изделия: | Наименование автомобиля: | Период выпуска | Рекомендованная нагрузка на шар* | Рекомендованная нагрузка прицепа без тормозов/с тормозами** | Класс ТСУ ( mаx разовая нагрузка на шар / вертикальная на раму / тяговая ) | Артикул изделия |
|  | Фаркоп (ТСУ) | Nissan NP300 | 2008- | 120 кг | 750 кг / 1500 кг | 4 ( 160 кг / 500 кг / 3000 кг ) | FA 0466-E |

Изделие защищено от климатических воздействий специализированным покрытием ведущих мировых производителей порошковых красок. Экологически безопасно.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Комплект крепежа 273.378 |  |
| 6 | 301.167 Закладная гайка М12 | 2 |
| 7 | Втулка ф21х60 | 2 |
| 8 | Втулка ф21х60 | 2 |
| 9 | Болт М8х25 | 2 |
| 10 | Болт М12х30 | 8 |
| 11 | Болт М12х40 | 4 |
| 12 | Болт М12х100 | 4 |
| 13 | Гайка М8 | 2 |
| 14 | Гайка М12 | 10 |
| 15 | Шайба гроверная 8 | 2 |
| 16 | Шайба гроверная 12 | 16 |
| 17 | Шайба 8 | 2 |
| 18 | Шайба 12 | 24 |

Изделие состоит из следующих элементов:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | 305.412 Рама фаркопа | 1 |
| 2 | 745.267 Кронштейн | 2 |
| 3 | 745.268 Кронштейн | 2 |
| 4 | 745.282 Гнездо розетки | 1 |
| 20 | Шар фаркопа с гровером и гайкой | 1 |

3. УСТАНОВКА

- Установить в раму а/м закладные гайки 6 (рис.1).

- Закрепить кронштейны  3  к  раме а/м болтами М12х30 (рис.2).

- Установить кронштейны 2, закрепив их болтами М12х100 через сквозные отверстия в раме а/м используя втулки 7 и 8, а болтами М12х30 закрепить их к кронштейнам 3 (рис.3).

- Установить раму 1 и закрепить ее болтами М12х40 к кронштейнам  2 (рис.4).

- Затянуть весь крепеж.

- Прикрутить розетку 5 с помощью входящего в ее комплект крепежа к гнезду 4.

- Гнездо с розеткой закрепить на раме фаркопа 1 болтами М8.

- Вставить кронштейн фаркопа 19 (поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.418) в раму 1, зафиксировав его пальцем 19а и шплинтом, входящими в комплект крепежа кронштейна 19.

- Установить шар фаркопа 20(поставляется отдельно, рекомендуется использовать 305.406) в отверстие кронштейна 19и закрепить его гайкой из комплекта крепежа шара 20 (рис.5).

Примечание: за последствия неправильной установки предприятие - изготовитель ответственности не несет; усилия затяжки болтов

М6 - 10 Нм, М8 – 25 Нм, М10 – 50 Нм, М12 – 85 Нм.

После 1000 км пробега а/м с прицепом рекомендуется проверить тсу на отсутствие трещин, деформаций и прочих повреждений, подтянуть крепеж. При обнаружении повреждений дальнейшее использование тсу запрещено.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

* Допустимая вертикальная нагрузка на шар по данным автопроизводителя.

** Допустимая масса прицепа по данным автопроизводителя.